ИНСТРУКЦИЯ  №  ______

о мерах пожарной безопасности

### СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

I.     Общие требования.

  - При содержании складских помещений арендаторы обязаны руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), другими нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности, и настоящей Инструкцией.

  - В складском помещении на видном месте,  должен быть вывешен  знак (табличка) с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за противопожарный режим помещения и  номера телефона вызова пожарной охраны «01» .

  - Работники складских помещений допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте. Результаты проведения инструктажей фиксируются соответственно в «Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа» и в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте», с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

  - Работники должны быть обучены приемам работы с  огнетушителем, пожарным краном в случае пожара и знать место их установки, которое обозначено знаками.

- Требования к складским помещениям.

- Должны оборудоваться сертифицированными первичными средствами пожаротушения, пожарными постами (согласно норм ППБ 01-03).

- Расстояние  до складируемых материалов  и оборудования должно быть.

- От светильников не менее 0,5 м.

- От оросителей и насадков не менее 1 м.

- От пожарных извещателей не менее 0,6 м.

- На дверях складских помещений с наружной стороны должны быть вывешены таблички с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности  и номера телефона лица, ответственного за противопожарный режим помещения.

- Помещения хозяйственных кладовых, в которых хранятся или находятся в обращении, сгораемые материалы должны быть выделены противопожарными стенами 2-го типа и перегородками 1-го типа, а также противопожарными перекрытиями 3-го типа.

- Помещения содержать в чистоте. Упаковочный материал удалять ежедневно по мере его накопления.

- Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения  должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

- Дежурное освещение в складских помещениях, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

- В случае отключения общего освещения в период эвакуации работники должны руководствоваться объемными самосветящимися знаками пожарной безопасности, установленные на путях эвакуации.

- По окончании работы лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, или работник, уходящий последним, должен обесточить электрооборудование и проверить противопожарное состояние помещения.

- Закрыть окна.

- Выйти из помещения и закрыть дверь.

- Выключить освещение.

III.  Требования к хранению материалов.

- Работники должны знать правила и нормы хранения и складирования веществ и материалов с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также средств пожаротушения (приложение №2 ППБ 01-03).

- В зависимости от сочетания свойств вещества и материалы могут быть совместимыми или несовместимыми друг с другом при хранении.

- Несовместимые вещества и материалы.

- Увеличивают пожарную опасность каждого из рассмотренных материалов и веществ  в отдельности.

- Вызывают дополнительные трудности при тушении пожара.

- Усиливают экологическую обстановку при пожаре.

- Вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

- По потенциальной опасности вызвать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания, воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей, как при нормальных условиях, так и при пожаре вещества и материалы делятся на разряды.

- Безопасные.

- Малоопасные.

- Опасные.

- Особо опасные.

- При  стеллажном хранении стеллажи  должны быть изготовлены из металла.

3.4.1.    Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из негорючих

материалов с шагом не более 4 м.

3.4.2.     Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в

том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать

погрузочно-разгрузочным работам.

3.4.3.     В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой

не менее 2 м. и шириной не менее 1,5 м. через каждые 40 м.

3.4.4.    Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций

стеллажей противопожарными перегородками.

3.4.5.    Трубчатые несущие конструкции используются для транспортировки

огнетушащих веществ.

3.4.6.   Проходы между стеллажей следует располагать под вытяжными шахтами.

3.4.7.   Высота от пола до низа конструкций  и выступающих элементов

оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации должна

быть не менее 2 м.

- При бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели.

3.5.1. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться                свободные проходы шириной равной ширине дверей, но не менее 1-го метра.

3.5.2. Через каждые 6 метров должны быть, как правило, продольные проходы шириной не менее 0,8 метров.

3.5.3.  На полу нанесена ограничительная разметка для определения габаритов штабелей.

3.5.4.   Должен быть обеспечен свободный доступ к противопожарным постам, первичным средствам пожаротушения, пожарным кранам.

3.6. Хранение и применение веществ и материалов в  складских помещениях  осуществлять с учетом возможности их совместного хранения на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.

- Места хранения баллонов с горючими газами должны быть согласованы с начальником пожарной охраны объекта в части соблюдения требований пожарной безопасности.

- Места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами, взрывчатых веществ и других взрывопожароопасных веществ и материалов подлежат обязательному согласованию с начальником пожарной охраны объекта в части соблюдения норм и правил пожарной безопасности и должны быть обозначены знаками.

- Емкости (бутылки и  другая тара) с легковоспламеняющимися жидкостями  и горючими жидкостями, баллоны с горючими газами, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители  немедленно убрать при помощи опилок, воды и др.

- Рабочую одежду хранить в специальных шкафах.

- Грузы и материалы, разгруженные на рампу, к концу рабочего дня должны быть убраны.

- Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции должны производится в помещениях, изолированных от мест хранения.

IV.   Запрещается.

- Хранить горючие упаковки в помещениях, не имеющих  систем дымоудаления.

- Хранить аэрозольные упаковки более 5000 штук совместно с другими товарами и более 15000 упаковок (коробок) в изолированном отсеке.

- Хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости в стеклянной таре емкостью более 1л, а также, не обозначенных предупреждающими надписями «Огнеопасно», «Не распылять вблизи огня».

- Сливать горючие жидкости в канализационные сети.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы.

- Проводить огневые и другие пожароопасные работы без разрешения и при нахождении в помещении лиц, не участвующих, в проведении  работ.

- Курить в не отведенных для курения местах.

- Применять провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

- Хранить совместно в одной секции с каучуком и авторезиной каких-либо других материалов и товаров, независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ.

- Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, проходы и подходы к пожарным кранам, огнетушителям и шкафам  установок  автоматического пожаротушения.

4.10.  Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и автотранспортных средств

в складских помещениях и на дебаркадерах.

  - Действия персонала при пожаре.

    - Первый обнаруживший работник пожар или признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры) немедленно должен сообщить  дежурному диспетчерского пункта пожарной сигнализации по  телефону , указать объект и место возникновения пожара, сообщить  свою фамилию.

      - По возможности принять меры по тушению пожара имеющимися огнетушителями.

5.2.  При тушении электрооборудования соблюдайте безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыляющего сопла, раструба и корпуса огнетушителя до токоведущих частей электроустановок.

  - Для тушения очага пожара  огнетушителями  необходимо.

5.3.1    Взять огнетушители (если они на кронштейне, то снять с кронштейнов).

5.3.2.   Поднести огнетушитель к очагу пожара.

5.3.3.   Сорвать пломбу, выдернуть чеку.

5.3.4.   Направить раструб на огонь.

5.3.5.  Нажать на рычаг управления подачи газа и приступить к тушению пожара.

VI.   Тактические приемы работы с огнетушителем.

- Для эффективного тушения очага пожара необходимо по возможности подойти к нему на расстояние, не превышающее длину струи огнетушащего вещества. В зависимости от обстоятельств необходимо выбрать тактические приемы работы с огнетушителями при тушении пожара на защищаемом объекте.

| При возникновении очага пожара на ровной поверхности струю огнетушащего вещества необходимо направлять к основанию очага пожара. |  |
| --- | --- |
| При тушении очага пожара в нишах и углублениях огнетушащие вещества следует подавать сверху очага пожара. |  |
| При тушении горящей стены (мебели, оборудования, конструкции) струю огнетушащего вещества нужно направлять снизу вверх. |  |
| В том случае, когда площадь пожара превышает огнетушащую способность одного огнетушителя, тушение следует осуществлять несколькими огнетушителями одновременно, учитывая особенности очага пожара. |  |
| После тушения очага пожара следует убедиться в прекращении горения. |  |

VII. Порядок приведения в действие пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода.

  - При возникновении пожара необходимо обесточить электрооборудование.

  - Первый номер срывает пломбу и открывает шкаф. Второй номер берет ствол и раскатывает пожарный рукав в направлении очага пожара.

  - Первый номер открывает кран и включает кнопку насоса–повысителя.

  - Второй номер работает со стволом по тушению пожара.

  - При невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть здание, руководствуясь планом эвакуации.

Ответственный за пожарную безопасность __________________________________